Procesor

Tip procesor: 			Dual Core

Model Procesor:			MT6572 Cortex A7

Frecventa procesor:		1.2 GHz

Producator procesor:		Mediatek

Display

Tehnologie display:		IPS Capacitive Multi-Touch 5 puncte

Tip display:			LCD

Diagonala:			4.0 inch

Rezolutie:			800x480 WVGA

Memorie

Tip memorie:			DDR3

Capacitate memorie:		512 MB

Stocare

Memorie Flash integrata:		4 GB Nand Flash

Placa Video

Chipset video:			ARM Mali400-MP

Multimedia

Audio:				1x Difuzor spate

Microfon incorporat

Cititor de carduri			MicroSD pana la 32 GB

Camera WEB:	In fata: 2,0 MP
In spate: 5,0MP

Formate imagine:			JPG, BMP, GIF, PNG, etc.

Formate suportate:		E-Book: TXT, LRC, PDF, EPUB, etc

Porturi

Iesire audio:			1 x 3.5 mm

USB 2.0:				1 x microUSB

Iesire video			Nu

Tip SIM				SIM si microSIM

Comunicatii

Wireless				802.11 b/g/n

Bluetooth			2.0 +EDR+A2DP

3G:	Integrat, HSDPA(21.4Mbs), WCDMA 900/2100Mhz , HSUPA(5.76Mbs), EDGE

2G:	Edge(384-473kbps), GPRS(171.1kbps),GSM 850/900/1800/1900Mhz

GPS	Da + AGPS

NFC	Nu

Alimentare

Baterie:				Li-Ion 1300mAh, 3,7V

Durata convorbire			2G: 4 ore

3G: 3 ore

Altele

Greutate:				120g

Caracteristici speciale:	Geo-tagging

Wifi Direct

Wifi Display

LED Flash

Senzori:	Accelerometru 3 axe, senzor de proximitate

Dimensiuni (W x D x H):		123.8.5x10.6x65 mm

Culoare				Negru, Alb

Aplicatii:	Google Play

Software

Sistem de operare:			Android 4.4 KitKat

Pachetul Include : Telefon Vonino, Incarcator casa, Cablu Micro-USB, Manual de utilizare, Casti , Baterie

Cod EAN produs :   		8945259954211/ Black

8945259954389/White

Denumire/descriere in site: Telefon mobil Vonino Xylo S, Dual SIM, 4GB

Garantie 2 ani